## Slide 1
3) การเตรียมความพร้อมการรับสถานการณ์น้ำหลาก ปี 2561

## Slide 2
3.1) การวิเคราะห์ ฝน และพายุ
3.2) การวิเคราะห์น้ำท่า
ระดับลุ่มน้ำ
3.3) แผนการบริหารจัดการ
ระดับจังหวัด
อ่างเก็บน้ำ/แหล่งน้ำ ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์
ชุมชนเมือง
น้ำท่วม
น้ำล้นตลิ่ง
ดินโคลนถล่ม
คุณภาพน้ำ
น้ำหลาก
เครื่องมือติดตาม เฝ้าระวังและการคาดการณ์
3) การเตรียมการรับน้ำหลากปี 2561

## Slide 3
3.1) การวิเคราะห์ ฝน พายุและน้ำท่า
ระดับลุ่มน้ำ
3.3) แผนการบริหารจัดการ
ระดับจังหวัด
อ่างเก็บน้ำ/แหล่งน้ำ ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์
ชุมชนเมือง
3.2) การติดตามสถานการณ์/การคาดการณ์/แจ้งเตือน
3) การเตรียมการรับน้ำหลากปี 2561

## Slide 4
3.2 การวิเคราะห์น้ำท่า
แผนที่แสดงจุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งรายเดือนตามสถิติ

## Slide 5
3.2 การวิเคราะห์น้ำท่า
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
ภาค | พื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ |  |  | 
 | จำนวนจังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบล | รวมพื้นที่ (ล้านไร่)
เหนือ | 17 | 195 | 1436 | 27.74
ใต้ | 14 | 150 | 963 | 12.39
กลาง | 15 | 108 | 760 | 12.01
ตะวันออก | 8 | 61 | 379 | 11.36
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | 321 | 2519 | 46.47
รวม | 74 | 835 | 6057 | 109.97
ภาค | พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง |  |  | 
 | จำนวนจังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบล | รวมพื้นที่ (ล้านไร่)
เหนือ | 17 | 194 | 1479 | 18.07
ใต้ | 14 | 149 | 1016 | 13.98
กลาง | 18 | 192 | 1526 | 16.19
ตะวันออก | 8 | 66 | 490 | 7.15
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | 322 | 2570 | 43.35
รวม | 77 | 923 | 7081 | 98.74
ภาค | พื้นที่เสี่ยงภัยสูง |  |  | 
 | จำนวนจังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบล | รวมพื้นที่ (ล้านไร่)
เหนือ | 10 | 69 | 436 | 4.7
ใต้ | 11 | 62 | 295 | 2.4
กลาง | 5 | 15 | 118 | 0.7
ตะวันออก | 4 | 15 | 52 | 0.57
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 17 | 145 | 760 | 4.81
รวม | 47 | 306 | 1661 | 13.18

## Slide 6
3.2 การวิเคราะห์น้ำท่า
แผนที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม

## Slide 7
3.3 แผนการบริหารจัดการ
การติดตาม เฝ้าระวังและการคาดการณ์
Thai water
35 หน่วยงาน
Daily-report
โดย สทนช.
แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์
สถานการณ์ฝน
เว็บไซต์ตรวจอากาศ
โดยกรมอุตุนิยมวิยา
TMD Smart Sim
โดยกรมอุตุนิยมวิยา
สถานการณ์น้ำ
สถานการณ์ดินโคลนถล่ม
โดย สสนก.
WMSC
โดยกรมชลประทาน
สถานการณ์น้ำ
ในอ่างเก็บน้ำ
โดย กฟผ.
สถานการณ์น้ำท่า
ระบบโทรมาตรต่าง ๆ โดย
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ
สสนก.
Early
Warning System
โดย กรมทรัพยากรน้ำ
การแจ้งเตือน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
โดย ปภ.
ThaiWater.net
โดย สสนก.

## Slide 8
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ (แผนเผชิญเหตุ)
ผันน้ำเข้าคลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย(ยม-น่าน)ผ่าน ปตร.หกบาท ในอัตรา 250 ลบ.ม./วิ
ผันน้ำลงแม่น้ำน่าน ในอัตรา 100 ลบ.ม./วิ
ผันน้ำลงแม่น้ำยมสายเก่า ในอัตรา 150 ลบ.ม./วิ
ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่าน ปตร.หาดสะพานจันทร์ ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 650 ลบ.ม./วิ
ควบคุมระดับน้ำด้านหน้า ปตร. ที่ระดับสูงสุดไม่เกิน +63.00 ม.รทก.
การหน่วงหรือชะลอน้ำเหนือ ปตร.หาดสะพานจันทร์ โดยพร่องน้ำลงมา
ที่ระดับ +59.00 ม.รทก. เพื่อรองรับน้ำได้ประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม.
ผันน้ำเข้าคลองเล็กฝั่งซ้าย-ขวา ในอัตราสูงสุดรวมไม่เกิน 150 ลบ.ม./วิ
ควบคุมปริมาณน้ำผ่านสถานี Y4 อ.เมือง จ.สุโขทัย ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 550 ลบ.ม./วิ
ระบายน้ำออกจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เพื่อรองรับน้ำใหม่
ผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่าง ๆ ที่ยังมีช่องว่าง
น. ยม
น. น่าน
น. ปิง
น.แควน้อย
น. เจ้าพระยา
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
พิจิตร
นครสวรรค์
พิชัย
พรหมพิราม
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
สามง่าม
โพทะเล
บางระกำ
ชุมแสง
ตรอน
บางมูลนาก
เขื่อนนเรศวร
เขื่อนสิริกิต์
เขื่อนแควน้อย
Y.14
Y.4
Y.5
C.2
N.67
P.17
N.7A
N.5A
N.12A
900
ลบ.ม/วินาที
550
ลบ.ม/วินาที
ปตร. ยม-น่าน
ปตร. หกบาท
ปตร. หาดสะพานจันทร์
ปตร. ยมเก่า
ปตร. ยางซ้าย
แก้มลิง
บางระกำ
150
บ.ม/วินาที
100
บ.ม/วินาที
250
บ.ม/วินาที
650
บ.ม/วินาที
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
20,000 ไร่
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
30,000 ไร่
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
70,000 ไร่
ความจุ 13 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ 16 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ 1.7 ล้าน ลบ.ม.
แก้มลิงบางระกำ รับน้ำได้
ประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม.
150 ลบ.ม./วิ
105 ลบ.ม./วิ
บึงตะเครง
บึงระมาณ
บึงขี้แร้ง
ความจุ 32 ล้าน ลบ.ม.
ปัจจุบัน 32 ล้าน ลบ.ม.
ทุ่งทะเลหลวง
แนวป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.พรหมพิราม
25
บ.ม/วินาที
110
บ.ม/วินาที
เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงและการเตรียมการ
เฝ้าระวังพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยบริเวณหลังศาลากลาง เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม อยู่ระหว่างดำเนินการ
เฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรเสี่ยงน้ำท่วมในบริเวณลำน้ำยมสายเก่า
เฝ้าระวังพื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัย
- น้ำไหลบ่าล้นแม่น้ำยมฝั่งซ้ายเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณบ้านปากแคว
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร จำนวน 16 เครื่อง
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
1
2
รพ.สุโขทัย
4
3
2
3
4
1
รวม 3 บึง 14.65 ล้าน ลบ.ม.
3.3 แผนการบริหารจัดการ
ระดับลุ่มน้ำ (กรณีลุ่มน้ำยม)

## Slide 9
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
ทุ่งบางระกำ พื้นที่ 0.382 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 เมษายน 2561
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม
รับน้ำเข้าทุ่งประมาณกลางเดือนสิงหาคม
สามารถหน่วงน้ำได้ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
12 ทุ่ง พื้นที่ 1.15 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 พฤษภาคม 2561
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561
รับน้ำเข้าทุ่ง ระหว่าง กันยายน – ตุลาคม 2561
สามารถหน่วงน้ำได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
ทุ่งบางระกำ พื้นที่ 0.265 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 เมษายน 2560
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
รับน้ำเข้าทุ่งวันที่ 5 กันยายน 2560
สามารถหน่วงน้ำได้ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
12 ทุ่ง พื้นที่ 1.15 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 พฤษภาคม 2560
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณ 15 กันยายน 2560
รับน้ำเข้าทุ่ง ระหว่าง 25 ก.ย. 60 – 31 ต.ค. 60
สามารถหน่วงน้ำได้ 1,514 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผล ปี 2560
แผน ปี 2561
3.3 แผนการบริหารจัดการ
ระดับลุ่มน้ำ (การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ)

## Slide 10
3.3 แผนการบริหารจัดการ
ระดับจังหวัด