## Slide 1
วาระที่ 3.4
แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 2
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
สรุปสถานการณ์ ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา
(1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61)

## Slide 3
ปริมาณฝนเปรียบเทียบกับค่าปกติ 30 ปี
ปริมาณฝนสะสม (1 พ.ย. 60 – 30 เม.ย. 61)
ภาคเหนือ | + 29% 200.3 มม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | + 19% 210.8 มม.
ภาคกลาง | + 99% 352.3 มม.
ภาคตะวันออก | + 86% 498.0 มม.
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | + 53% 1275.8 มม.
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | + 45% 828.5 มม.
ทั้งประเทศ | + 51% 486.2 มม.
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 4
หน่วย: ล้านไร่
หน่วย: ล้านลูกบากศ์เมตร
แผนและผลการจัดสรรทรัพยากรน้ำทั้งประเทศ ช่วงฤดูแล้ง ปี 2560/61
แผนทั้งประเทศ รวม 25,067 ล้านลบ.ม.
ผลทั้งประเทศ รวม 24,836 ล้านลบ.ม. (99%)
หน่วย: ล้านลูกบากศ์เมตร
แผนการจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยา รวม 7,700 ล้านลบ.ม.
ผลการจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยารวม 8,553 ล้านลบ.ม. (111%)
จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร
ทั้งประเทศ
ข้าว: แผน 11.69 ,ผล 12.62 มากกว่าแผน 1.00
พืชไร่-พืชผัก: แผน 2.90 ,ผล 2.50 น้อยกว่าแผน 0.4
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ข้าว: แผน 0.95 ,ผล 0.83 น้อยกว่าแผน 0.12
พืชไร่-พืชผัก: แผน 0.34 ,ผล 0.24 น้อยกว่าแผน 0.10
ลุ่มน้ำชี-มูล
ข้าว: แผน 1.80 ,ผล 1.86 มากกว่าแผน 0.06
พืชไร่-พืชผัก: แผน 0.68 ,ผล 0.50 น้อยกว่าแผน 0.18
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ข้าว: แผน 7.06 ,ผล 7.86 มากกว่าแผน 0.80
พืชไร่-พืชผัก: แผน 0.70 ,ผล 0.78 มากกว่าแผน 0.08
แผนและผลการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูแล้ง ปี 2560/61
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
รักษาระบบนิเวศน์และอื่น ๆ
6,948 (28%)
เกษตรกรรม
15,952
(64%)
อุปโภค-บริโภค
2,167 (9%)
รักษาระบบนิเวศน์และอื่น ๆ
1,140 (15%)
เกษตรกรรม
5,110
(66%)
อุปโภค-บริโภค
1,450 (19%)

## Slide 5
สถานการณ์น้ำท่า ช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 ปริมาณน้ำท่า ภาพรวมทั้งประเทศ เกณฑ์ ปกติ (30-70% ของความจุลำน้ำ)
* ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำมูล M6A เดือนกุมภาพันธ์ 2561 น้ำน้อย (10-30% ของความจุลำน้ำ)
ลุ่มน้ำ | คุณภาพน้ำด้านความเค็มในฤดูแล้งที่ผ่านมา
เจ้าพระยา | สถานการณ์ที่ผ่านมาอยู่ใน เกณฑ์ปกติ
ท่าจีน | สถานการณ์ที่ผ่านมาอยู่ใน เกณฑ์ปกติ
ปราจีน–บางปะกง | สถานการณ์ที่ผ่านมาอยู่ใน เกณฑ์ปกติ
แม่กลอง | สถานการณ์ที่ผ่านมาอยู่ใน เกณฑ์ปกติ
เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการผลิตน้ำประปา 0.25 g/l (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการปลูกกล้วยไม้ 0.75 g/l (ลุ่มน้ำท่าจีน) เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเพื่อการเกษตร 2.00 g/l (ลุ่มน้ำอื่นๆ)
สภาพน้ำลำน้ำต่างๆ
คุณภาพน้ำ
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
สรุปสถานการณ์น้ำท่าในช่วงฤดูแล้ง

## Slide 6
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- เพื่อการเกษตร 969 แห่ง แล้วเสร็จ 633 แห่ง
- เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,437 บ่อ แล้วเสร็จ 390 บ่อ
- น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 633 บ่อ แล้วเสร็จ 486 บ่อ
- การแจกจ่ายน้ำ รวม 4,580,088 ลิตร
กรมทรัพยากรน้ำ
ปริมาณการสูบน้ำรวม 7,870,220 ลบ.ม.
ได้รับประโยชน์ จำนวน 11,870 ครัวเรือน
ไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง
0 – 2 ล้าน ลบ.ม.
2 – 20 ล้าน ลบ.ม.
>20 ล้าน ลบ.ม.
628
226
73
1
มีฝนตกเนื่องจากพายุฤดูร้อน
ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.61
กรมชลประทาน
เครื่องสูบน้ำจำนวน 241 เครื่อง
การสนับสนุนเครื่องจักรและเครื่องมือ
ในช่วงฤดูแล้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ขึ้นปฏิบัติงาน 844 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวง 655.38 ตัน
จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 42 จังหวัด
คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคการเกษตร ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 จำนวน
23 จังหวัด 74 อำเภอ
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 7
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน
(1 พ.ค. - 31 ต.ค. 61)
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 8
คาดหมาย
ในช่วงวันที่ 19-20 พ.ค. ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนบางพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 21-24 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ปัจจุบัน
ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่
สถานะ ปกติ
แนวโน้มเฝ้าระวัง
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
พยากรณ์อากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า

## Slide 9
ปริมาณฝนสะสม (1 ม.ค. 61 – 18 พ.ค.61)
ภาคเหนือ | + 31% 238.4 มม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | + 13% 254.8 มม.
ภาคกลาง | + 68% 348.2 มม.
ภาคตะวันออก | + 52% 441.2 มม.
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | + 40% 422.1 มม.
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | + 27% 545.4 มม.
ทั้งประเทศ | + 35% 340 มม.
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 10
แม่น้ำสำคัญส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตก
ภาคเหนือในลำน้ำสาขา ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำน้ำที่น้อยกว่าภาคอื่น ๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลำน้ำสายหลักระดับน้ำปานกลาง ภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้ำมาก
ภาคใต้มีระดับปานกลาง
เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการผลิตน้ำประปา 0.25 g/l (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการปลูกกล้วยไม้ 0.75 g/l (ลุ่มน้ำท่าจีน) เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเพื่อการเกษตร 2.00 g/l (ลุ่มน้ำอื่นๆ)
สภาพน้ำในแม่น้ำสำคัญ
คุณภาพน้ำ (ความเค็ม)
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
สรุปสถานการณ์น้ำท่าปัจจุบัน

## Slide 11
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
51%
(1,330 ล้าน ลบ.ม.)
55%
(15,085 ล้าน ลบ.ม.)
69%
(6,354 ล้าน ลบ.ม.)
45%
(6,275 ล้าน ลบ.ม.)
72%
(19,346 ล้าน ลบ.ม.)
54%
(1,583 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำทั่วประเทศ
ปริมาตรน้ำผิวดินและน้ำบาดาลใช้ได้ รวมทั้งประเทศ 49,973 ล้าน ลบ.ม.
(น้ำบาดาลใช้ได้ รวมทั้งประเทศ เดือนละ 1,228 ล้าน ลบ.ม.)
สถานการณ์น้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561

## Slide 12
เปรียบเทียบสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2561 กับ ปี 2560
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 13
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคใต้
เกณฑ์การเฝ้าระวัง | ขนาดกลาง (อ่าง) | ขนาดใหญ่ (อ่าง)
> 100 % | 2 | 0
81-100 % | 5 | 0
< 30 % | 6 | 1
เกณฑ์การเฝ้าระวัง | ขนาดกลาง (อ่าง) | ขนาดใหญ่ (อ่าง)
> 100 % | 1 | 0
81-100 % | 4 | 1
< 30 % | 0 | 0
เกณฑ์การเฝ้าระวัง | ขนาดกลาง (อ่าง) | ขนาดใหญ่ (อ่าง)
> 100 % | 1 | 0
81-100 % | 2 | 1
< 30 % | 2 | 0
เกณฑ์การเฝ้าระวัง | ขนาดกลาง (อ่าง) | ขนาดใหญ่ (อ่าง)
> 100 % | 2 | 0
81-100 % | 10 | 0
< 30 % | 28 | 0
ภาคตะวันออก
เกณฑ์การเฝ้าระวัง | ขนาดกลาง (อ่าง) | ขนาดใหญ่ (อ่าง)
> 100 % | 0 | 0
81-100 % | 14 | 1
< 30 % | 6 | 2
เกณฑ์การเฝ้าระวัง | ขนาดกลาง (อ่าง) | ขนาดใหญ่ (อ่าง)
> 100 % | 0 | 0
81-100 % | 2 | 1
< 30 % | 3 | 0
ทั้งประเทศ
เกณฑ์การเฝ้าระวัง | ขนาดกลาง (อ่าง) | ขนาดใหญ่ (อ่าง)
> 100 % | 6 | 0
81-100 % | 37 | 4
< 30 % | 45 | 4
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2561
*อ่างฯห้วยใหญ่ นครสวรรค์ (104%)
*อ่างฯกระเสียว(97%)
*อ่างฯศรีนครินทร์(81%) อ่างฯลำตะเพิน กาญจนบุรี (106%)
*อ่างฯห้วยสะกาด (100%) อ่างฯสันกำแพง (101%)
อ่างฯลำชียงไกร ตอนบน (101%) นครราชสีมา
*อ่างฯบางลาง(86%) อ่างฯคลองหยา กระบี่ (101%)
*อ่างฯหนองปลาไหล(86%) อ่างฯมาบฟักทอง 1 ชลบุรี (146%)
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 14
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
ฝนสูงสุดในเดือน ก.ย. 61
300-600 มม. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 - 10 %
ฝนต่ำสุดในเดือน มิ.ย. 61
60-140 มม.อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในระยะสั้นๆ ช่วง 1 – 2 สัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน
การเข้าสู่ฤดูฝน
คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม
การคาดการณ์พายุหมุน
ในปีนี้คาดว่า จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 1-2 ลูก มีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน
ปริมาณน้ำฝน
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศช่วงฤดูฝนปีนี้ จะน้อยกว่าค่าปกติ 5–10 เปอร์เซ็นต์ และจะน้อยกว่าปีที่แล้ว (ปีที่แล้วสูงกว่าค่าปกติประมาณ 20 เปอร์เซนต์) สอดคล้องกับ สสนก. คาดหมายปริมาณฝนปี 2561 ลักษณะใกล้เคียงกับปี 2528 ซึ่งมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ

## Slide 15
1 พ.ย. 2561
1 พ.ย. 2561
19,650
1,296
7,349
1,258
23,646
6,865
เหนือ
19,650 (79%)
ตะวันออกเฉียงเหนือ
7,349 (88%)
ตะวันออก
1,258 (83%)
กลาง
1,296 (95%)
ตะวันตก
23,646 (89%)
ใต้
6,965 (84%)
ปริมาณน้ำต้นทุน
60,064
ล้าน ลบ.ม.
85 (%)
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นฤดูแล้งถัดไป (1 พ.ย. 2561)

## Slide 16
การเตรียมความพร้อมการรับสถานการณ์น้ำหลาก ปี 2561
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 17
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
อิทธิพลของภูมิอากาศประเทศไทย

## Slide 18
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
ปฏิทินการเกิดอุทกภัยจากลมมรสุมและพายุในประเทศไทย

## Slide 19
การวิเคราะห์น้ำท่า
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
ภาค | พื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ (1 – 3 ครั้ง) |  |  | 
 | จำนวนจังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบล | รวมพื้นที่ (ล้านไร่)
เหนือ | 17 | 195 | 1436 | 27.74
ใต้ | 14 | 150 | 963 | 12.39
กลาง | 15 | 108 | 760 | 12.01
ตะวันออก | 8 | 61 | 379 | 11.36
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | 321 | 2519 | 46.47
รวม | 74 | 835 | 6057 | 109.97
ภาค | พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง (4 – 7 ครั้ง) |  |  | 
 | จำนวนจังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบล | รวมพื้นที่ (ล้านไร่)
เหนือ | 17 | 194 | 1479 | 18.07
ใต้ | 14 | 149 | 1016 | 13.98
กลาง | 18 | 192 | 1526 | 16.19
ตะวันออก | 8 | 66 | 490 | 7.15
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | 322 | 2570 | 43.35
รวม | 77 | 923 | 7081 | 98.74
ภาค | พื้นที่เสี่ยงภัยสูง (มากกว่า 7 ครั้ง) |  |  | 
 | จำนวนจังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบล | รวมพื้นที่ (ล้านไร่)
เหนือ | 10 | 69 | 436 | 4.7
ใต้ | 11 | 62 | 295 | 2.4
กลาง | 5 | 15 | 118 | 0.7
ตะวันออก | 4 | 15 | 52 | 0.57
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 17 | 145 | 760 | 4.81
รวม | 47 | 306 | 1661 | 13.18
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
หมายเหตุ วิเคราะห์โดยใช้สถิติจากภาพถ่ายดาวเทียมจำนวน 13 ปี

## Slide 20
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา
จังหวัด | พื้นที่เสี่ยงสูง |  | 
 | อำเภอ | ตำบล | ไร่
เพชรบูรณ์ | 6 | 46 | 270,783
กำแพงเพชร | 4 | 5 | 838
พระนครศรีอยุธยา | 4 | 27 | 117,799
นครสวรรค์ | 9 | 75 | 965,339
เพชรบุรี | 4 | 37 | 134,246
พิจิตร | 12 | 73 | 1,128,677
พิษณุโลก | 7 | 65 | 976,561
ลพบุรี | 1 | 10 | 49,992
สุโขทัย | 7 | 63 | 613,391
สุพรรณบุรี | 4 | 38 | 388,905
รวม | 58 | 439 | 4,646,532
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 21
การวิเคราะห์น้ำท่า
แผนที่เฝ้าระวังดินถล่ม
เกณฑ์ความเสี่ยงดินถล่ม ของ กรมทรัพยากรน้ำ และ กรมทรัพยากรธรณี สอดคล้องกันได้ ดังนี้
กรณี จุดสี เขียว ถ้ามีปริมาณฝนตก มากกว่า 150 มิลลิเมตร ภายใน 12 ชม ให้เฝ้าระวังจุดดังกล่าว
กรณี จุดสี ม่วง ถ้ามีปริมาณฝนตก มากกว่า 180 มิลลิเมตร ภายใน 12 ชม ให้เฝ้าระวังจุดดังกล่าว
ทั้งนี้มีสถานีวัดน้ำฝนครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงดินถล่มทั้งหมด
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 22
แผนการบริหารจัดการ
การติดตาม เฝ้าระวังและการคาดการณ์
Thai water
35 หน่วยงาน
Daily-report
โดย สทนช.
แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์
การคาดหมาย
สภาพภูมิอากาศ
และฝน
เว็บไซต์ตรวจอากาศ
โดยกรมอุตุนิยมวิยา
TMD Smart Sim
โดยกรมอุตุนิยมวิยา
สถานการณ์น้ำและ
การคาดการณ์
สถานการณ์ดินโคลนถล่ม
โดย สสนก.
WMSC
โดยกรมชลประทาน
สถานการณ์น้ำ
ในอ่างเก็บน้ำ
โดย กฟผ.
สถานการณ์น้ำท่า
ระบบโทรมาตรต่าง ๆ โดย
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ
สสนก.
Early
Warning System
โดย กรมทรัพยากรน้ำ
การแจ้งเตือน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
โดย ปภ.
ThaiWater.net
โดย สสนก.
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 23
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
ทุ่งบางระกำ พื้นที่ 0.382 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 เมษายน 2561
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม
รับน้ำเข้าทุ่งประมาณกลางเดือนสิงหาคม
สามารถหน่วงน้ำได้ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
ทุ่งบางระกำ พื้นที่ 0.265 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 เมษายน 2560
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
รับน้ำเข้าทุ่งวันที่ 5 กันยายน 2560
สามารถหน่วงน้ำได้ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
12 ทุ่ง พื้นที่ 1.15 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 พฤษภาคม 2560
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณ 15 กันยายน 2560
รับน้ำเข้าทุ่ง ระหว่าง 25 ก.ย. 60 – 31 ต.ค. 60
สามารถหน่วงน้ำได้ 1,514 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผล ปี 2560
แผน ปี 2561
แผนการบริหารจัดการ
ระดับลุ่มน้ำ (การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ)
(550)
12 ทุ่ง พื้นที่ 1.15 ล้านไร่
เริ่มเพาะปลูก 1 พฤษภาคม 2561
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561
รับน้ำเข้าทุ่ง ระหว่าง กันยายน – ตุลาคม 2561
สามารถหน่วงน้ำได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 24
แผนการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร
มีการกำหนดข้อตกลงการควบคุมระดับน้ำด้านใน-นอก
สทนช. จะทำหน้าที่บูรณาการบริหารจัดการน้ำ
1
2
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 25
ภาคเหนือ เฝ้าระวังเดือน ส.ค.-พ.ย.
- เครื่องสูบน้ำ 256 เครื่อง
- รถขุด 16 คัน
- เครื่องสูบน้ำ 39 เครื่อง - รถบรรทุก 19 คัน
- รถขุด 11 คัน - เรือยนต์ท้องแบน 75 ลำ
- เครื่องสูบน้ำ 68 เครื่อง
ภาคกลาง เฝ้าระวังเดือน ก.ย.-พ.ย.
- เครื่องสูบน้ำ 81 เครื่อง
- รถขุด 11 คัน - เครื่องผลักดันน้ำ 300 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ 109 เครื่อง - รถบรรทุก 25 คัน
- รถขุด 30 คัน - เรือยนต์ท้องแบน 215 ลำ
- เครื่องสูบน้ำ 37 เครื่อง
ภาคตะวันตก เฝ้าระวังเดือน ก.ค.-ม.ค.
- เครื่องสูบน้ำ 91 เครื่อง
- รถขุด 4 คัน
- เครื่องสูบน้ำ 35 เครื่อง - รถบรรทุก 10 คัน
- รถขุด 7 คัน - เรือยนต์ท้องแบน 48 ลำ
- เครื่องสูบน้ำ 35 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังเดือน พ.ค.-พ.ย.
- เครื่องสูบน้ำ 319 เครื่อง
- รถขุด 9 คัน
- เครื่องสูบน้ำ 74 เครื่อง - รถบรรทุก 24 คัน
- รถขุด 30 คัน - เรือยนต์ท้องแบน 215 ลำ
- เครื่องสูบน้ำ 81 เครื่อง
ภาคตะวันออก เฝ้าระวังเดือน มิ.ย.-ต.ค.
- เครื่องสูบน้ำ 97 เครื่อง
- รถขุด 5 คัน
- เครื่องสูบน้ำ 19 เครื่อง - รถบรรทุก 2 คัน
- รถขุด 7 คัน - เรือยนต์ท้องแบน 56 ลำ
- เครื่องสูบน้ำ 32 เครื่อง
ภาคใต้ เฝ้าระวังเดือน ต.ค.-ก.พ.
- เครื่องสูบน้ำ 58 เครื่อง
- รถขุด 2 คัน
- เครื่องสูบน้ำ 54 เครื่อง - รถบรรทุก 14 คัน
- รถขุด 17 คัน - เรือยนต์ท้องแบน 134 ลำ
- เครื่องสูบน้ำ 51 เครื่อง
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
แผนการบริหารจัดการ
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ

## Slide 26
1. ให้จังหวัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
แผนการบริหารจัดการ
ระดับจังหวัด
14
จังหวัด
4
จังหวัด
20
จังหวัด
8
จังหวัด
15
จังหวัด
16
จังหวัด
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 รองนายกฯ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ด
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก
กรณีจังหวัดเชียงใหม่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก
1.พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
2.โรงพยาบาลลานนา
3.ตัวอำเภอสันกำแพง
กำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำแม่น้ำปิง
ตรวจสอบอาคารควบคุมน้ำ
มีความพร้อมใช้งาน 56 แห่ง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 33 จุด

## Slide 27
2. ให้กรมชลประทานร่วมกับ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท แก้ไขปัญหาและผลกระทบ
จากรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ๒๕๖๐ ให้ทันก่อนการรับน้ำหลาก
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 รองนายกฯ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ด
กรมชลประทาน มีการวางแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุ่งรับน้ำ 13 ทุ่ง จำนวน 187 โครงการ (ได้รับงบประมาณแล้ว 28 โครงการ)
- กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการแก้ไขผลกระทบ
จำนวน 4 สายทาง
(ได้รับการแก้ไขแล้ว 1 สายทาง )

## Slide 28
3. ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ ณ จุดสำคัญ
4.กำหนดผู้รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำและแผนปฏิบัติการ กรณีวิกฤติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 รองนายกฯ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้
5. บริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม
พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในยามวิกฤติ
6. ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

## Slide 29
8.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ รายงานสถานการณ์น้ำมายัง สทนช.
9.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรับรู้ให้ประชาชน
10. เดือนมิถุนายน จะมีการเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี 2561
7.กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 รองนายกฯ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

## Slide 30
30
การสร้างการรับรู้ “การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลาก ปี 2561”
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วาระ 3.4 แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561

## Slide 31
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
รับทราบสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน และการเตรียมความพร้อมการรับสถานการณ์ น้ำหลาก ปี 2561